группа МРОА-250

Дисциплина: Учебная практика 03.03 – учебная практика Текущий ремонт узлов, агрегатов и  электронных систем автомобилей - в структуре образовательной программы

С 01.06 по 19.06.2020 года-108 ч. (3 недели)

Мастера п.о.: Нестеренко Н.А.

Хадаев Х.Х

| Даты проведения | Содержание изучаемых тем |
| --- | --- |
| 01.06.20 | 1. Подготовка агрегатов и узлов для проведения диагностики автомобиля. |
| 02.06.20 | 2.Проведение диагностики автомобиля, его агрегатов и систем. |
| 03.06.20 | 3.Определение параметров электронных систем управления автомобиля. |
| 04.06.20 | 4.Выявление неисправностей по двигателю автомобиля |
| 05.06.20 | 5.Сборка двигателя автомобиля . |
| 08.06.20 | 6.Выявление неисправностей трансмиссии автомобиля |
| 09.06.20 | 7.Сборка агрегатов трансмиссии автомобиля |
| 10.06.20 | 8.Выявление неисправностей ходовой части автомобиля |
| 11.06.20 | 9.Сборка ходовой части автомобиля |
| 12.06.20 | 10.Выявление неисправностей рулевого управления и тормозной системы автомобиля |
| 15.06.20 | 11 Сборка рулевого управления и тормозной системы автомобиля |
| 16.06.20 | 12 Выявление неисправностей системы электрооборудования автомобиля |
| 17.06.20 | 13 Сборка электрических узлов, агрегатов и деталей автомобиля |
| 18.06.20 | 14 Ремонт кузова автомобиля |
| 19.06.20 | 15 Подготовка и окраска кузова автомобиля. |

Задание

1.Изучить темы по ссылкам

2.Изучить  материал по темам

3.Выполнить тестовые задания

Выполненные  тесты  можно  прислать на   электронную почту 
nikita_nester@inbox.ru или по  Viber, WhatsApp  на номер 89539790385, 89626215797

с указанием Ф.И.О. ,  группы до 19.06.2020 года. Оценки можно будет  посмотреть. в журнале, высылаю по вайберу или на электронную почту. Оценки  итоговые за 2семестр.

Ссылки на видео уроки для изучения

- https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15108087525657339613&from=tabbar&parent-reqid=1589128650259444-1646464662090302488300251-prestable-app-host-sas-web-yp-103&text=подготовка+рабочего+места+и+проведение+то+двигателя+автомобиля

- https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8811915353473496405&from=tabbar&parent-reqid=1589128884721466-1699419261276860460800291-production-app-host-man-web-yp-66&text=подготовка+рабочего+места+и+проведения+ремонта+электрооборудования+автомобиля

- https://www.youtube.com/watch?v=1xFa_aNwP90&feature=emb_rel_pause

- https://www.youtube.com/watch?v=TNjrSKwj4V0

- https://www.youtube.com/watch?v=ftuEgPnlsYQ

- https://www.youtube.com/watch?v=C3JAY9rmaLc

- https://www.youtube.com/watch?v=r-QEpmVNx8w

- https://www.youtube.com/watch?v=exUEVtcDE1I

- https://www.youtube.com/watch?v=fM689W_eYHA

- https://www.youtube.com/watch?v=VdpZZ_50cvg

- https://www.youtube.com/watch?v=Z8_M8Thgwgs

- https://www.youtube.com/watch?v=76WvORMQeJo

- https://www.youtube.com/watch?v=3ppzl2o8-oU

- https://www.youtube.com/watch?v=ybv5FvYpGzY

- https://www.youtube.com/watch?v=-fF9KCJ30P4

# Организация рабочего места механика автослесаря

Основным и одним из главных мест для работы автослесаря любой автомастерской считается отдельный пост, находящийся на расстоянии от линии основного техобслуживания и авторемонта. Это оборудованный верстак, снабженный специальным инструментом, с помощью которого производят качественный ремонт, диагностику и сборку отдельных агрегатов автомобиля и его узлов. Крышка верстака обязательно должна быть оббита листовой сталью для меньших повреждений, для более легкого поддержания чистоты используемого верстака.

Немаловажную роль играет поддержание приспособлений и инструмента в исправном и чистом состоянии, согласно правилам обращения с ними. Чтобы работа была удобной и комфортной для слесаря, также на верстаке, на определенной высоте крепятся тиски, соответственно под рост рабочего. Рукоятки молотков обязательно изготавливаются из твердых пород дерева и должны быть плотно насажены на молотки. Весь инструмент должен содержаться в исправном состоянии с соблюдением правил пользования каждого предмета.

При работе слесарь обязан расположить инструмент на верстаке в удобном положении для дальнейшего ремонта, сборки и диагностирования агрегатов и узлов. Острие рабочей части зубил и крейцмейселей необходимо затачивать под определенным углом. С ударной части инструмента необходимо своевременно удалять за счет обработки на точильном станке все заусеницы и выколки, чтобы избежать травм. Каждый напильник должен быть укреплен кольцами для более плотного удержания ручки на напильнике и предотвращения её раскола в процессе работы.

Оборудование на верстаке располагается в зависимости от того, какой рукой используется тот или иной инструмент, то есть инструмент для левой руки — слева, для правой, соответственно, — справа. Каждый инструмент должен строго и неизменно занимать определенное место на рабочем столе, что позволяет работать наиболее быстро и с меньшей затратой времени на поиск того или иного инструмента. Качество и общее время работы складывается из порядка и чистоты рабочего места и соответствующего расположения инструмента по местам.

Рабочее место представляет участок площади , соответствующим образом оборудованный и оснащенный для выполнения работы одним рабочим или бригадой рабочих. Оно должно быть обеспечено всем необходимым для бесперебойного выполнения производственного задания, а работы должны выполняться в строгом соответствии с регламентированной технологией.

Слесарь по ремонту автомобилей автотранспортного предприятия выполняет работы, связанные с обслуживанием и текущим ремонтом подвижного состава на специализированных постах в гаражных модулях.

Для выполнения технического обслуживания и текущего ремонта посты оборудуют осмотровыми устройствами, обеспечивающими доступ к автомобилю со всех сторон.

Организация рабочего места слесаря по ремонту автомобилей:

1 -- стул подъемно-поворотный; 2 -- верстак двухтумбовый; 3 -- стол для мойки и сушки деталей; 4 -- стеллаж-подставка; 5 -- кран-балка, грузоподъемность 1 т

Осмотровые канавы по ширине подразделяются на:

-- узкие (межколейные) (рис.20 а);

-- широкие (рис. 20 в).

Они могут быть тупиковыми или прямоточными. С тупиковых канав автомобили съезжают задним ходом, с прямоточных -- передним.

Длина канавы должна превышать длину автомобиля на 1,0--1,2 м, а глубина составляет 1,4--1,5 м для легковых и 1,2--1,3 м для грузовых автомобилей и автобусов. Ширина узкой канавы 0,9--1,1 м, широкой -- 1,4--3,0 м.

Канавы имеют ступенчатые лестницы, с боков по кромке -- направляющие реборды для колес автомобиля. В канавах оборудуют ниши со светильниками, которые могут использоваться для хранения инструмента. Стены канав облицовывают керамической или пластмассовой плиткой.

Подъемники предназначены для подъема автомобилей и облегчения доступа к ним снизу.

Подъемники могут быть:

* стационарные:

- гидравлические (одно- и двухплунжелные)

- электромеханические (двух-, трех- и четырехстоечные)

* передвижные:

- гидравлические домкраты

- краны

- подъемники с гидравлическим или механическим приводом, размещаемые в осмотровой канаве.

Инструмент и приспособления. Посты технического обслуживания в зависимости от назначения оборудуют необходимым комплектом приспособлений и инструментом.

Для выполнения разборно-сборочных и крепежных работ используют комплекты слесарно-монтажных инструментов (рис.21), динамометрические ключи и съемники.

В комплект слесарно-монтажного инструмента входят:

-- гаечные двусторонние ключи;

-- торцовые сменные головки;

-- разводной ключ;

-- гаечные накидные двусторонние ключи;

-- слесарный молоток;

-- бородок;

-- пассатижи;

-- отвертки;

-- коловорот;

-- специальные ключи (для шпилек, свечей зажигания и  МНОГОЕ др.).

Набор инструментов для слесаря монтажника

Инструкционная карта

«Разборка двигателя ВАЗ-2108, 21083»

| № операции | Наименование операции | инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снять инжектор (карбюратор) | головка 13 |
| 2 | Снять генератор | головка 19, 13, 17 |
| 3 | Снять бензонасос | ключ 13 |
| 4 | Снять стартер | ключ 13 |
| 5 | Снять распределитель | ключ 10 |
| 6 | Открутить болт шкива коленвала | головка 19 |
| 7 | Снять шкив |  |
| 8 | Открутить чайку натяжного ролика | ключ 17 |
| 9 | Снять ремень распредвала |  |
| 10 | Снять шеберню коленвала со шпонкой |  |
| 11 | Снять маслонасос | головка 10 |
| 12 | Снять крышку распредвала | ключ 10 |
| 13 | Снять шестерню распредвала со шпоной | ключ 17 |
| 14 | Снятьраспредвала и водяной насос | головка 10 |
| 15 | Снять распредвал | головка 13 |
| 16 | Снять головку, блоки | головка 10 и гранеключ |
| 17 | Снять ведущий и ведомый диски сцепления | головка 8 |
| 18 | Снять маховик | головка 17 |
| 19 | Снять корпус заднего сальника коленвала | головка 10 |
| 20 | Снять нижние крышки шатунов | головка 14 и молоток |
| 21 | Снять крышки опорных шеек коленвала | головка 17 |
| 22 | Сборка производителя в обратном порядке |  |

Инструкционная карта

«Снятие коробки передач автомобиля ВАЗ - 2109»

| № операции | Наименование операции | Инструмент Приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставить подставку под двигатель | подставка |
| 2 | Отсоединить трос сцепления | ключ 17 |
| 3 | Отсоединить трос спидометра | плоскозубцы |
| 4 | Снять стартер |  |
| 5 | Снять полуоси | См. инструкционную карту на разборку передней подвески |
| 6 | Открутить болты кронштейнов крепления КПП | ключ 13 |
| 7 | Открутить болты крепления КПП | головка 17, 19 |
| 8 | Снять коробку передач |  |
| 9 | Сборка производителя в обратном порядке |  |

Тестовые задания

Правильные ответы выделять жирным шрифтом

1. Определите, за сколько оборотов коленчатого вала совершается рабочий цикл четырёхтактного двигателя.

А. один

В. два

С. три

D. четыре

2. Назовите охлаждающие жидкости двигателей.

А. вода, масло

В. тосол, антифриз

С. дистиллированная вода, электролит

D. керосин, солидол

3. Контрольно-диагностические, крепёжные, регулировочные, смазочные и очистительные работы проводятся во время

А. ЕО

В. капитального ремонта

С. ТО

D. текущего ремонта

4. Какие бывают двигатели по виду применяемого топлива?

А. дизельные, бензиновые

В. карбюраторные, инжекторные, дизельные, газовые

С. на жидком топливе, на газообразном

D. дизельные, газовые

5. Пробуксовка говорит о неисправности

А. системы питания

В. сцепления

С. коробки передач

D. КШМ

6. . . . служит для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращение коленвала.

А. система питания

В. КШМ

С. ГРМ

D. система зажигания

7. Для чего служит сцепление?

А. для передачи крутящего момента под изменяющимся углом и расстоянием

В. для изменения мощности, скорости, и движения задним ходом

С. для плавного трогания с места и переключения передач

D. для изменения крутящего момента

8. По каким признакам классифицируются коробки передач автомобиля?

А. по способу смазки

В. по карданным передачам

С. по числу передач, способу переключения, числу валов

D. по способу осуществления рабочего цикла

9. Назовите причины перегрева двигателя.

А. засорены фильтры, раннее зажигание

В. заел термостат, закрыты жалюзи, ослаблен или оборван ремень

С. мало масла в двигателе, неправильная регулировка карбюратора

D. вытек антифриз

10. Для чего предназначен кривошипно-шатунный механизм?

А. для подачи горючей смеси

В. для поддержания нормативного температурного режима работы двигателя

С. для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала

D. предназначен для воспламенения горючей смеси

11. С какой целью радиатор системы охлаждения делают из цветных металлов?

А. у цветных металлов теплопроводность намного выше, чем у остальных

В. у цветных металлов теплопроводность намного ниже, чем у остальных

С. детали и механизмы из цветных металлов намного легче остальных

D. цветные металлы намного дешевле остальных

12. . . . служит для своевременного впуска воздуха в цилиндр (у дизелей) и горючей смеси (у бензиновых), а также своевременного отвода отработавших газов.

А. ГРМ

В. система смазки

С. система охлаждения

D. система зажигания

13. Какая деталь или узел относится к газораспределительному механизму?

А. коромысло

В. масляный насос

С. термостат

D. шатун с пальцем

14. Сколько раз и где именно очищается топливо в системе питания дизеля автомобиля КАмаЗ?

А. 3 раза – в баке, полнопоточном фильтре, карбюраторе

В. 4 раза – в баке, фильтре-отстойнике, полнопоточном фильтре, карбюраторе

С. 4 раза – в баке, фильтре-отстойнике, полнопоточном фильтре, форсунке

D. 3 раза – в баке, бензонасосе, коленвале

15. Снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива или масла, падение давления, возникновение стуков дымления говорит о неисправности

А. КШМ и механизма газораспределения

В.коробки передач и раздаточной коробки

С. главной передачи и дифференциала

D. смазочной системы

16. Определите, по какому кругу циркулирует жидкость в системе охлаждения при пуске двигателя.

А. по большому

В. не имеет значения

С. не циркулирует

D. по малому

17. Определите, как повлияет на состав горючей смеси износ топливных жиклёров карбюратора.

А. к переобогащению  горючей смеси

В. к переобеднению горючей смеси

С. нормализации горючей смеси

D. не повлияет

18. Перечислите детали топливоподачи карбюраторного двигателя.

А. бак, баллон, редуктора, электромагнитный клапан, магистрали

В. бак, фильтры, бензонасос, топливные трубки, карбюратор

С. бак, фильтры, топливоподкачивающий насос, насос высокого давления, форсунки, топливные трубки

D. бак, топливоподкачивающий насос, карбюратор, фильтры, радиатор

19. Перечислите детали системы охлаждения.

А. рубашка охлаждения двигателя, радиатор, водяной насос, штора, крыльчатка

В. вентилятор, радиатор, помпа, рубашка охлаждения двигателя, краны

С. рубашка охлаждения двигателя, вентилятор, радиатор, водяной насос, термостат, жалюзи, краны

D. блок, головка, помпа, радиатор, вентилятор, термостат

20.В чем измеряется емкость аккумуляторной батареи? а) в ампер-часах б) в амперах в) в вольтах г) в ваттах

21.Какие виды генераторов используются в автомобиле?

а) стационарные б)высокочастотные в)переменноготока г) низкочастотные

22.Какие агрегаты относятся к системе электроснабжения?

а) генератор б) стартер в) реле-регулятор г) электрическая лампа

22. Какие упругие элементы применяются в независимой подвеске?
а) листовые полуэллиптические рессоры
б) спиральные цилиндрические пружины
в) упругие элементы обоих указанных типов

23. Какие силы воздействуют на несущий кузов или раму автомобиля при движении?
а) сила тяжести
б) продольные силы
в) вертикальные силы
г) боковые силы
д) все перечисленные силы

24. Какую функцию выполняют рычаги подвески?
а) удерживают колесо от продольных и поперечных перемещений
б) сглаживают вибрации во время движения
в) придают дополнительную жёсткость кузову

25. Для какого рулевого механизма проще всего применить гидроусилитель?
а) червяк-ролик
б) шестерня-рейка
в) винт-гайка-рейка-сектор

26. Каково назначение рулевой трапеции?
а) обеспечивается меньший радиус поворота
б) достигается устойчивость автомобиля при движении
в) обеспечивается поворот внутреннего переднего управляемого колеса на больший угол нежели наружного
г) обеспечивается меньший износ резины

27. Какое устройство в коробке передач обеспечивает выравнивание угловых скоростей включаемых шестерен?

а) синхронизатор

б) фиксатор

в) замок

1. Какие функции выполняет коробка передач?
а) изменяет крутящий момент по величине
б) изменяет крутящий момент по направлению
в) увеличивает мощность
г) длительно разъединяет двигатель и трансмиссию