Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 1

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при демонтаже силового агрегата с автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Дайте полный ответ на вопрос: какие приемы используются для демонтажных работ

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 2112.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня рабочего тормозного цилиндра.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 2

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при замене колес автомобиля.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Дайте полный ответ на вопрос: какие безопасные приемы используются при замене колес.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3309.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр,  генератор, последующие операции выполнить по технологической карте.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену моторного масла автомобиля ВАЗ 2110.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Прогреть двигатель. Слить моторное масло в емкость, открутить масляный фильтр, установить новый масляный фильтр, залить новое моторное масло, завести двигатель.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня КШМ двигателя ВАЗ.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 3

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при ремонте автомобиля, находящегося на смотровой яме.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Дайте полный ответ на вопрос: какое освещение предусмотрено по ТБ в смотровых ямах.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3309.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр,  генератор, последующие операции выполнить по технологической карте.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Снять и установить впускной коллектор системы питания.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня КШМ двигателя КамАЗ.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 4

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при демонтаже силового агрегата с автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Дайте полный ответ на вопрос:

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 2107.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня рабочего тормозного цилиндра.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 5

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при работе на двух стоечном автомобильном подъемнике.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Снять и установить радиатор  автомобиля ВАЗ 2107.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня рабочего тормозного цилиндра.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 6

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при работе на четырех стоечном автомобильном подъемнике.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Снять и установить карбюратор на автомобиле ВАЗ 2107

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять воздушный фильтр, открутить гайки крепления карбюратора и снять его, не повредив прокладку, установить карбюратор.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести снятие и установку поддона двигателя.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить масло из системы смазки двигателя, снять поддон и прокладку, установить поддон в обратном порядке, залить моторное масло .

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня КШМ двигателя ВАЗ.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 7

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при демонтаже силового агрегата с автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 2107.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня рабочего тормозного цилиндра.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 8

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при демонтаже силового агрегата с автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ВАЗ-2107.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену охлаждающей жидкости автомобиля УАЗ-469.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня КШМ, двигателя ГАЗ.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 9

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при пользовании домкратом.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену моторного масла автомобиля ВАЗ 2110.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Прогреть двигатель. Слить моторное масло в емкость, открутить масляный фильтр, установить новый масляный фильтр, залить новое моторное масло, завести двигатель.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры цилиндра КШМ.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 10

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при работе на двух стоечном автомобильном подъемнике.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 2107.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня цилиндра КШМ.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 11

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при проведении шиномонтажных работ.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3309.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование, выполнить остальные виды работ по технологической карте.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 2107.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня цилиндра КШМ, автомобиля ВАЗ.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 12

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при демонтаже силового агрегата с автомобиля ГАЗ-3309.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3309.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование, выполнить остальные виды работ по технологической карте.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену охлаждающей жидкости автомобиля Нива.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры главного тормозного  цилиндра.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 13

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при демонтаже силового агрегата с автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену охлаждающей жидкости .

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня рабочего тормозного цилиндра.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 14

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при демонтаже силового агрегата с автомобиля УАЗ-469.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести снятие, разборку, сборку топливного насоса автомобиля ВАЗ 2107.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня цилиндра КШМ, двигателя ВАЗ.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 15

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при демонтаже силового агрегата с автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену тормозной  жидкости в гидросистеме автомобиля ВАЗ 2107.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня рабочего тормозного цилиндра.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 16

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при работе на четырех стоечном автомобильном подъемнике..

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку и сборку КПП ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену охлаждающей жидкости автомобиля ПЕЖО.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня КШМ двигателя ВАЗ.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 17

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при демонтаже силового агрегата с автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 2107.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью микрометра.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня рабочего тормозного цилиндра.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 18

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при демонтаже силового агрегата с автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку-сборку карданной передачи  автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести ТО-2 автомобиля ВАЗ 2107.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью штангенциркуля.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры шатуна КШМ.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 19

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при демонтаже силового агрегата с автомобиля ВАЗ-2107.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Произвести регулировку теплового зазора двигателя  автомобиля ГАЗ-3307.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 2110.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью штангенциркуля.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня и  цилиндра двигателя.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Энгельсский колледж профессиональных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Зам директора по УР

Рассмотрено на ЦМК					______п/п_______Е.П. Нестеренко

технических специальностей

Протокол № «  10  » от  16 июня  2020г. 			     «  18  »     июня       2020г.

Председатель ЦМК

________п/п__________/А.И.Трушина/

Экзаменационный билет № 20

для контроля и оценивания результатов освоения

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким из профессий рабочих, должностей служащих.

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Экзамен проводится в УПМ колледжа.

Экзаменационный билет состоит из четырех заданий.

Задание 1. Техника безопасности при демонтаже ходовой части автомобиля ВАЗ.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Максимальное время для подготовки  задания – 10 мин

Задание 2.  Выполнить разборку силового агрегата автомобиля ВАЗ-2109.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Снять навесное оборудование: фильтр, карбюратор, бензонасос, генератор, прерыватель-распределитель.

- Время подготовки – 10 мин.

Задание 3. Произвести замену охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 2107.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, проверить ее качество, в случае пригодности залить ее снова, или заменить на новую.

- Максимальное время для подготовки  задания – 30 мин.

Задание 4. Произвести замеры детали с помощью штангенциркуля.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Произвести замеры поршня рабочего тормозного цилиндра.

- Максимальное время для подготовки  задания – 5 мин.

Составитель: преподаватель ______________________ А.В. Лавриненко

преподаватель ______________________ А.Б. Почиталин