3 курс группа ТМСП-351 очной формы обучения

УП. 01 ТО и ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования (в организации, учреждении) УПМ ГАПОУ СО «ЭКПТ» Сроки прохождения учебной практики: с30.11.2020г по 11.12. 2020г (2 недели)

Мастера п.о: Байрамов Т.

ТМСП – 351

| 1. | Ануфриев Андрей Алексеевич |
| --- | --- |
| 2. | Бойко Алексей Андреевич |
| 3. | Гулямов Сергей Юрьевич |
| 4. | Дворецков Олег Алексеевич |
| 5. | Дробот Игорь Игоревич |
| 6. | Дуржубаев Карим Канадбаевич |
| 7. | Калашян Княз Темурович |
| 8. | Красноголовый Анатолий Владимирович |
| 9. | Колбасин Максим Александрович |
| 10. | Копытин Василий Николаевич |
| 11. | Красников Тимур Магомедович |
| 12. | Морковин Иван Анатольевич |
| 13. | Пронин Сергей Павлович |
| 14. | Свириденко Иван Алексеевич |
| 15. | Скрыльников Михаил Андреевич |
| 16. | Киямов Алмаз Радикович |
| 17. | Челноков Владимир Александрович |
| 18. | Шашлов Артём Игоревич |

| Числа | Тема урока |
| --- | --- |
| 30.11.20 | ТО и ремонт трактора (трактор МТЗ – 82, ДТ - 75.) |
| 01.12.20 | ТО и ремонт плугаПЛН – 3 – 35, ПЛН – 4 – 35 |
| 02.12.20 | ТО и ремонт бороны БЗТ – 1. |
| 03.12.20 | ТО и ремонт культиватора КПС - 4 |
| 04.12.20 | ТО и ремонт сеялки СЗ – 1,2, СЗУ – 3,6 |
| 07.12.20 | ТО и ремонт косилки КРН – 2,1 |
| 08.12.20 | ТО и ремонтпресс - подборщика ПК-1,6 |
| 09.12.20 | ТО и ремонтсамоходного комбайна СК – 5 |
| 10.12.20 | ТО и ремонт жатки ЖВН – 6 и ЖВН – 4. |
| 11.12.20 | ТО и ремонтавтомобиля ГАЗ - 3309 |

Задание:

1.Изучить самостоятельно материал по темам, приведенным ниже.

2. Изучить Ссылки на видео уроки

3. Ответить на тестовые задания в конце (и выслать на почту мастеру)

Выполненные  тесты  можно  прислать на   электронную почту

Brote1965@mail.ru Байрамов Т. 89053806499 Viber, WhatsApp

с указанием Ф.И.О. ,  группы до 11.12.2020 г. Оценки можно будет  посмотреть. в журнале, высылаю по вайберу или на электронную почту.

Ссылки на видео уроки для изучения

- http://old.kchgta.ru/sites/default/files/u1/kadri_regionov/%20Посевные%20и%20посадочные%20%20машины_0.pdf

- https://present5.com/lekciya-4-mashiny-dlya-poseva-i-posadki-1/

- http://stroy-technics.ru/article/komplektovanie-mashinno-traktornykh-agregatov

- https://www.youtube.com/watch?v=2dsgs1Z8BMc

- https://www.youtube.com/watch?v=17p6HUNd3So

- https://studref.com/612436/agropromyshlennost/klassifikatsiya_obschee_ustroystvo_traktorov_avtomobiley

- http://stroy-technics.ru/article/vidy-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-traktora

- https://www.youtube.com/watch?v=9AGw3ldpjRw

- https://gazavtomir.ru/info/teh/exploitation/gaz_3309/8

- https://zen.yandex.ru/media/id/5ceba837b2297700b54b909e/tehnicheskoe-obslujivanie-kosilki-rotornoi-krn21m2s-pasportnye-dannye-5f48a2473a803a176e4cc6e8

- https://traktoramira.ru/kombajny/valkovaya-zhatka-zhvn-6-harakteristiki-i-ustrojstvo.html

- https://vseomtz.ru/ustroystvo-i-obslujevanie/to-traktora-mtz-82

## Тестовые задания

| № п/п | Формулировка и содержание | Ответы: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбрать правильный ответ: Тяговое усилие трактора МТЗ -80(82): 1,4 2 0,9 3 |  |
| 2 | Выбрать правильный ответ: Давление воздуха в шинах задних колес трактора Т-150 К при выполнении сельскохозяйственных работ должно быть: 1 кгс/м2 2,5 кгс/м2 0,65 кгс/м2 1,5 кгс/м2 |  |
| 3 | Выбрать правильный ответ: Осмотр и ремонт автомобиля во время погрузочно-разгрузочных работах: Не разрешается Разрешается Разрешается с соблюдением техники безопасности |  |
| 4 | Выбрать правильный ответ: Эксплуатация транспортного средства разрешается: Не работает стеклоподъемник Не работает запор горловины топливного бака Не работает устройство обогрева и обдува стекла Не работает механизм регулировки сиденья водителя |  |
| 5 | Выбрать правильный ответ: Величина свободного хода педали сцепления автомобиля ГАЗ- 53 должна быть: 35-40 мм 45-60 мм 15-25 мм 20-30 мм |  |
| 6 | Выбрать правильный ответ: Величина свободного хода педали тормоза автомобиля ГАЗ-53 должна быть: 8-14 мм 20-25 мм 30-35 мм 5-10 мм |  |
| 7 | Выбрать правильный ответ: Порядок работы цилиндров автомобиля ЗИЛ – 130: 15426378 15462378 15462738 12345687 |  |
| 8 | Выбрать правильный ответ: В КПП автомобиля ГАЗ-53А передается усилие (крутящий момент) на карданный вал: С первичного ( ведущего) вала С вторичного (ведомого) вала С промежуточного вала |  |
| 9 | Выбрать правильный ответ: Емкость аккумулятора автомобиля ЗИЛ – 130 должна быть: 75 А/ч 90 А/ч 120 А/ч 190 А/ч |  |
| 10 | Выбрать правильный ответ: При сдаче квалификационного экзамена по профессии «Водитель автомобиля» не могут сочетаться упражнения: Упражнение № 8 и упражнение № 5 Упражнение № 6 и упражнение № 4 Упражнение № 8 и упражнение № 6 Упражнение № 4 и упражнение № 8 |  |
| 11 | Выбрать правильный ответ: После изменения ширины колеи передних колес трактора МТЗ – 80 (82) следует выполнить операцию: Отрегулировать схождение колес Отрегулировать развал колес Измерить давление в шинах Все перечисленные операции |  |
| 12 | Выбрать правильный ответ: При агрегировании трактора ДТ-75 с плугом ПЛН-4-35 используется система навески Двухточечная Трехточечная Четырехточечная Любая из выше перечисленных |  |
| 13 | Выбрать правильный ответ: Тип подвески трактора ДТ-75: Эластичная балансирная подвеска Независимая подвеска Шарнирно-качающаяся подвеска Зависимая подвеска |  |
| 14 | Выбрать правильный ответ: Провисание звеньев гусеницы трактора ДТ-75С должна быть: 40-60 мм 70-90 мм 10-30 мм 60-70 мм |  |
| 15 | Выбрать правильный ответ: Тип рамы установлен на тракторе Т-150: Шарнирно-ломающаяся Полурамная Рамная Безрамная |  |
| 16 | Выбрать правильный ответ: Дисковый нож на расстоянии носка лемеха предплужника должен быть Выше 5-10мм Выше 10-20мм Ниже 30мм Ниже 10-20мм |  |
| 17 | Выбрать правильный ответ: В перекрестном способе посева зерновых и бобовых при норме высева семян 220кг/га сеялку регулируют на норму: 130кг/га 120 кг/га 110кг/га 100 кг/га |  |
| 18 | Выбрать правильный ответ: Для увеличения хода лемехов картофелекопателя КТН – 2Б длину центральной тяги: Укорачивают Увеличивают Не меняют Оставляют без изменения |  |
| 19 | Выбрать правильный ответ: На тракторе ДТ – 75 установлен двигатель: СМД - 20 СМД-62 СМД -22 А-41 |  |
| 20 | Выбрать правильный ответ: Цели вспашки: Разрыхлить обрабатываемый слой почвы, заделать в почву минеральные и органические удобрения, сорную растительность и пожнивные остатки Разрыхлить поверхностный слой почвы, выровнять его, уничтожить вредителей Уничтожение сорняков Разрыхление почвы |  |
| 21 | Выбрать правильный ответ: Цели культивации: Уничтожение сорняков и вредителей Разрыхление и углубление почвы Разрыхление и выравнивание поверхностного слоя почвы на заданную глубину, уничтожение проростков и всходов сорняков, улучшение воздушного и водного режима почвы Выравнивание почвы |  |
| 22 | Выбрать правильный ответ: Плуги общего назначения используются для вспашки почв на глубину: До 45см До 35 см До 30см До 15см |  |
| 23 | Выбрать правильный ответ: Глубина заделки семян в почву зависит (сеялка СЗ – 3,6А): От глубины хода сошников От глубины проведенной культивации От сжатия пружины От нормы высева семян |  |
| 24 | Выбрать правильный ответ: Сборочные единицы не относятся к косилке КС – 2,1М? Режущий аппарат Тяговая штанга Цапфа Шатун |  |

| 25 | Выбрать правильный ответ: Дисковый нож плуг ПЛН-4-35 устанавливают: Впереди переднего корпуса с наружной стороны продольного бруса Впереди последнего корпуса с наружной стороны продольного бруса Впереди среднего корпуса с наружной стороны продольного бруса Дисковый нож не устанавливают |  |
| --- | --- | --- |
| 26 | Выбрать правильный ответ: Процент обмолота зерна достигается при помощи барабана и подбарабанья (СК – 5м «Нива»): До 5% До 80% До 85% До 90% |  |
| 27 | Выбрать правильный ответ: Частота вращения мотовила жатки изменяется: За счет замены звездочек привода мотовила При помощи клиноременного вариатора с механическим регулированием При помощи клиноременного вариатора с гидроприводом Изменить невозможно |  |
| 28 | Выбрать правильный ответ: Норма высева сеялки СЗ – 3,6А можно изменить, увеличив или уменьшив: Обороты ВОМ трактора Изменением установки датчика уровня семян Изменив рабочую длину – винтом регулятора заглубления Сменить механизм передач и изменить длину рабочей части катушки |  |
| 29 | Выбрать правильный ответ: Сколько педалей для управления тормозами в зерноуборочном комбайне? Две педали с блокировочной защёлкой Одна педаль Две педали без блокировочной защёлкой Три педали |  |
| 30 | Выбрать правильный ответ: Если барабан забился, как облегчить его разблокирование после его включения? Опустить подбарабанье Поднять жатку Отъехать назад Снизить обороты двигателя |  |
| 31 | Выбрать правильный ответ: Количество клавиш входит в соломотряс комбайна ДОН – 1500: Две Три Четыре Пять |  |
| 32 | Выбрать правильный ответ: Внешние смесеобразования имеют двигатели: Дизельные Карбюраторные Паровые Водяные |  |
| 33 | Выбрать правильный ответ: Горючей смесью называется: Смесь топлива, воздуха и масла Смесь топлива с воздухом Смесь топлива, воздуха и остаточных газов Смесь топлива с маслом |  |
| 34 | Выбрать правильный ответ: Механизм уравновешивания в двигателе А-41служит: Для гашения крутильных колебаний Для накопления кинетической энергии Для снижения отрицательного воздействия инерционных сил Для торможения |  |
| 35 | Выбрать правильный ответ: При такте сжатия в цилиндре дизельного двигателя сжимается: Топливо Горючая смесь Рабочая смесь Воздух |  |
| 36 | Выбрать правильный ответ: Топливо впрыскивается в цилиндр дизельного двигателя при такте: Впуск Сжатие Рабочий ход Выпуск |  |
| 37 | Выбрать правильный ответ: Запрещающая надпись по охране труда: Высокое напряжение! Опасно для жизни Не включать! Работают люди! Работать здесь Заземлено |  |
| 38 | Выбрать правильный ответ: Перевозка пассажиров на тракторных прицепах: Разрешается Не разрешается Разрешается с распоряжения руководителя Разрешается если пройден инструктаж по ТБ |  |
| 39 | Выбрать правильный ответ: Устанавливать на сельскохозяйственные машины дополнительные сидения, если они не предусмотрены конструкцией: Можно с разрешения ГИБДД Можно с разрешения Гостехнадзора Можно с разрешения руководителя предприятия Нельзя |  |
| 40 | Выбрать правильный ответ: Гасить пламя в случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.п.) следует: Огнетушителем, забрасывать песком, накрыть войлоком Пенным огнетушителем, водой и снегом Накрывать одеждой Заливать пламя водой |  |
| 41 | Выбрать правильный ответ: Перевозка грузов запрещается, если он: Выступает более чем на 1 м за габариты транспортного средства спереди или сзади Закрывает внешние световые приборы Установлен на сидение для пассажиров Выступает более чем на 0,5 м за габариты транспортного средства |  |
| 42 | Выбрать правильный ответ: Движение автотранспорта до места ремонта и стоянки запрещено при неисправности: Неисправна рабочая тормозная система Неисправен глушитель Не работает стеклоомыватель Разбито лобовое стекло |  |
| 43 | Выбрать правильный ответ: Буксировка на гибкой сцепке запрещена: В гололедицу На горных дорогах При спуске с горных дорог Во всех случаях |  |
| 44 | Выбрать правильный ответ: Если сигналы регулировщика противоречат сигналам светофора и дорожным знакам, водители должны руководствоваться Сигналам светофора Дорожным знакам Сигналам регулировщика По согласованию с другими участниками дорожного движения |  |
| 45 | Выбрать правильный ответ: «Недостаточная видимость» - это: Видимость менее 150 метров ночью Видимость дороги менее 100 метров вблизи опасных поворотов Видимость дороги менее 300 метров из-за дождя, снегопада, тумана, а также сумерки Из-за плохого зрения участника дорожного движения |  |
| 46 | Выбрать правильный ответ: Зазор между отжимным рычагом и упором нажимного подшипника муфты сцепления дизеля А-41 должен быть: 2,5-3,0 мм 3,0-3,5 мм 3,5-4,5 мм 4,5-5,0 мм |  |
| 47 | Выбрать правильный ответ: Паровоздушный клапан радиатора системы охлаждения предназначен: Для удержания выброса воды из радиатора Для создания нормальной рабочей температуры Для сообщения с атмосферой и выпуска пара Для всех вышеперечисленных случаев |  |

| 48 | Выбрать правильный ответ: Давление масла в системе смазки дизеля при нормальной температуре и номинальных оборотах двигателя должно быть: 0,1-0,2 кгс/см2 3-5 кгс/см2 5-7 кгс/см2 6-7 кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- |
| 49 | Выбрать правильный ответ: Зазор между шкивом тормоза солнечной шестерни и лентой фрикциона в свободном состоянии должен быть: 1,0-1,2 мм 1,2-1,5 мм 1,5-1,8 мм 1,8-2,0 мм |  |
| 50 | Выбрать правильный ответ: Частота вращения ВОМ (вал отбора мощности) с независимым приводом тракторов МТЗ, установленная заводом изготовителем, должна быть: 460; 900 об/мин 500; 900 об/мин 540; 1000 об/мин 600; 1050 об/мин |  |
| 51 | Выбрать правильный ответ: Цепи противоскольжения одевают на шины трактора: На пахоте, чтобы уменьшить буксование На полевых работах, чтобы увеличить тяговое усилие При выполнении работ в условиях гололеда |  |
| 52 | Выбрать правильный ответ: В картер двигателя трактора зимой необходимо заливать масло: М-10 Г2 М-8 Г2 М-8 В |  |
| 53 | Выбрать правильный ответ: В шины трактора заливают воду: Повышается устойчивость трактора на транспортных работах Чтобы понизить центр масс при работе на склонах Чтобы увеличить вес трактора |  |
| 54 | Выбрать правильный ответ: Дизельный культиватор КЧП-5,4 применяют: для углубления подпахотного слоя, разрушения плужной подошвы Для рыхления почвы без ее оборачивания Для поднятия влаги и поверхности почвы |  |
| 55 | Выбрать правильный ответ: Допускается ли появление черного дыма из выхлопной трубы трактора во время работы? Да, при любой нагрузке Нет Да, при разгоне агрегата |  |
| 56 | Выбрать правильный ответ: При постановке сельскохозяйственных машин на длительное хранение на открытых площадках с них снимаются Шланги Цепи Все элементы гидро- и пневмосистем |  |
| 57 | Выбрать правильный ответ: При сдаче аккумулятора на хранение нужно Очистить клеммы и корпус Очистить клеммы, корпус, зарядить, клеммы смазать консервирующим составом Очистить корпус и слить электролит |  |
| 58 | Выбрать правильный ответ: Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют: Деревянной палочкой Стеклянной трубочкой На глаз |  |
| 59 | Выбрать правильный ответ: Номинальное давление в гидросистеме коробки передач трактора Т-150К регулируется: Клапаном постоянного потока Перепускным распределителем Изменением частоты вращения гидронасоса |  |
| 60 | Выбрать правильный ответ: Давление масла в КПП трактора Т-150К должно быть: 5 кг/см2 9,5 кг/см2 7,5 кг/см2 |  |
| 61 | Выбрать правильный ответ: Зазор между абразивным кругом и упором заточного станка должен быть: Не более 3 м 10 мм Зазора не должно быть |  |
| 62 | Выбрать правильный ответ: В каком порядке следует смешивать кислоту и воду при приготовлении электролита? Лить кислоту в воду Лить воду в кислоту Лить одновременно |  |
| 63 | Выбрать правильный ответ: Поворотные полосы запахивают способом: Всвал Вразвал |  |
| 64 | Выбрать правильный ответ: Зазоры в клапанах двигателя СМД-62 проверяют и регулируют при: ТО-1 ТО-2 ТО-3 |  |
| 65 | Выбрать правильный ответ: Срок проведения ТО-1 должен быть: 8-10 мото-4 125 мото-4 500 мото-4 |  |
| 66 | Выбрать правильный ответ: Прецизионные пары при ремонте заменяют в комплекте, потому что они очень точно обработаны и притерты друг к другу. Они отполированы Они хромированы |  |
| 67 | Выбрать правильный ответ: Равномерность глубины хода корпусов полунавесного плуга регулируется: Опусканием механизма навески Винтовым механизмом заднего опорного колеса Винтовым механизмом переднего опорного колеса Винтовым механизмом переднего и заднего опорных колес |  |
| 68 | Выбрать правильный ответ: Глубины хода плоскорезов типа КПС-4 регулируется: Рычагом гидрораспределителя и винтовым механизмом, подкладывая под опорные колеса прокладки толщиной на 2-4 см меньше требуемой глубины Перемещением опорного колеса Перемещением стоек плоскорезов на раме по вертикали |  |
| 69 | Выбрать правильный ответ: Какой мост постоянно включен в работу у трактора Т-150К? Передний Задний Оба моста | Задний |
| 70 | Выбрать правильный ответ: Для очистки корпусов плуга применяют способ: руками, плуг находится в поднятом положении Чистиком, плуг опущен Чистиком, плуг находится в поднятом положении |  |
| 71 | Выбрать правильный ответ: Плотность электролита проверяют при: ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 |  |
| 72 | Выбрать правильный ответ: Норма высева зерновой сеялкой типа С3-3,6 регулируется: Изменением скорости движения агрегата Увеличением рабочей части катушек высевающего аппарата и изменением передаточного отношения в механизме привода высевающих аппаратов Изменением натяжения пружин сошников |  |
| 73 | Выбрать правильный ответ: Прогиб ремня вентилятора двигателя СМД-62 при нагрузке 40-50 Н должен быть: 5-6 мм 8-14 мм 15-20 мм |  |

| 74 | Выбрать правильный ответ: Высота установки мотовило силосоуборочного комбайна 0,5 м должна быть На ½ высоты при уборке растений высотой более 2,5 м На 2/3 высоты стеблей при уборке растений высотой до 2,5 м |  |
| --- | --- | --- |
| 75 | Выбрать правильный ответ: Давление срабатывания предохранительного клапана гидрораспределителя самоходной машины должно быть: 11-12,5 МПа 13-14 МПа 16-16,5 МПа |  |
| 76 | Выбрать правильный ответ: Перед началом работы на гусеничной самоходной машине необходимо сделать: осмотреть двигатель осмотреть остальные механизмы гусеничной самоходной машины произвести внешний осмотр гусеничной самоходной машины |  |
| 77 | Выбрать правильный ответ: Эксплуатация гусеничной самоходной машины с неисправным механизмом навески: Не допускается Допускается Допускается при работе с легкими машинами |  |
| 78 | Выбрать правильный ответ: Максимальная скорость гусеничной самоходной машины должна быть: 17 км/ч 18 км/ч Не должна превышать максимальной конструктивной скорости, устанавливаемой заводом-изготовителем |  |
| 79 | Выбрать правильный ответ: При воздействии на организм алкоголя: Время реакции увеличивается Время реакции уменьшается Время реакции остается неизменным |  |
| 80 | Выбрать правильный ответ: К управлению и техническому обслуживанию гусеничной самоходной машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт допускаются: Лица, имеющие документ на право управления гусеничной самоходной машиной Лица, имеющие стаж работы на гусеничной самоходной машине Лица, имеющие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) категории «Е» |  |
| 81 | Выбрать правильный ответ: Основные признаки капиллярного кровотечения: Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь |  |
| 82 | Выбрать правильный ответ: Работать без средств индивидуальной защиты или спецодежды, предусмотренных требованиями по охране труда Разрешается в случаях производственной необходимости Запрещается |  |
| 83 | Выбрать правильный ответ: Можно ли работать на гусеничной самоходной машине с неисправными или неотрегулированными механизмами гидронавесной системы? Да Нет Можно с разрешения руководителей хозяйства |  |
| 84 | Выбрать правильный ответ: Топливный бак пускового двигателя следует заправлять: При неработающем двигателе При холодной выхлопной трубе Только при неработающем двигателе и холодной выхлопной трубе |  |
| 85 | Выбрать правильный ответ: Перед пуском двигателя трактора необходимо: Установить все рычаги управления в нейтральное положение Установить в нейтральное положение рычаг переключения коробки передач Подать звуковой сигнал |  |
| 86 | Выбрать правильный ответ: Ширина Колес трактора ДТ – 75М должна быть: 1330мм. 1560мм. 1800мм. |  |
| 87 | Выбрать правильный ответ: Дорожный просвет тракторов ДТ – 75М и ДТ – 75Б составляет: 200мм. 326мм. 480мм. |  |
| 88 | Выбрать правильный ответ: Зазор между клапанами и коромыслами на холодном двигателе А-41 должны быть: 0,18-0,25мм. 0,25-0,3мм. 0,35-0,5мм. |  |
| 89 | Выбрать правильный ответ: Проверку натяжения ремней вентилятора, водяного насоса, компрессора и других механизмов можно проводить: При работающем на холостом ходу двигателя. При неработающем двигателе. По мере необходимости. |  |
| 90 | Выбрать правильный ответ: К транспортным работам могут быть допущены: Трактористы с любым стажем работы. Трактористы со стажем работы не менее двух лет. Трактористы со стажем работы один год, сдавшим экзамены по правилам дорожного движения. |  |
| 91 | Выбрать правильный ответ: Заливать воспламенившиеся горючие жидкости (бензин, керосин и т.д.) водой: Запрещается. Разрешается. Разрешается при соблюдении установленных норм. |  |
| 92 | Выбрать правильный ответ: Нормальный зазор между контактами прерывателя магнето пускового двигателя трактора ДТ – 75М должен быть: 0,1-0,2мм. 0,25-0,35мм. 0,5-0,7мм. |  |
| 93 | Выбрать правильный ответ: Эксплуатировать самоходную машину запрещается, если: Плохо запускается двигатель. Повышенная вибрация рычагов управления. Неисправна система блокировки запуска двигателя при включенной передаче. |  |
| 94 | Выбрать правильный ответ: Величина резки зеленой массы при агрегатировании самоходной машины с КСК-100 регулируется: Изменением частоты вращения ВОМ. Изменением числа ножей на барабане комбайна. Сменными шкивами. |  |
| 95 | Выбрать правильный ответ: Зазор между шкивами и накладками тормозной ленты при установке рычага тормоза в нижнее положение должен быть: 0,5-1мм. 1,5-1,8мм. 3-3,5мм. |  |

| 96 | Выбрать правильный ответ: Угол опережения зажигания в пусковом двигателе трактора ДТ – 75М должен быть: 10о до ВМТ. 20о до ВМТ. 27о до ВМТ. |  |
| --- | --- | --- |
| 97 | Выбрать правильный ответ: Максимальное условие управления механизмом поворота (рулевого колеса) без гидроусилителя должно быть: Не более 100Н (10 кгс). Не более 200Н (920кгс). Не более 300Н (30кгс). |  |
| 98 | Выбрать правильный ответ: Переносные светильники должны иметь напряжение: Не более 36В. Не более 12В. Не более 127В |  |
| 99 | Выбрать правильный ответ: Можно ли передать управление самоходной машины постороннему лицу: Нельзя. Можно, если постороннее лицо – один из руководителей хозяйства: Можно любому лицу, имеющему при себе удостоверение транспортным средством данной категории. |  |